附件9表一

质量管理行为检查内容及要求

| 项目 受检 单位 | 检查内容及要求 |
| --- | --- |
| 建设 单位 | 1．质量管理制度是否完善；2.质量管理责任人是否明确；3.质保体系运行是否正常有效； |
|  | 4.履行合同，有无违规指定分包、指定采购；5.是否存在强令赶工行为； |
|  | 6.设计变更管理是否规范； |
|  | 7.质量事故是否处理及时合理质量敏感部位（重大隐患）是否控制到位； |
| 设计 单位 | 8.设计代表是否按合同要求进驻施工现场；9.设计人员服务是否到位； |
|  | 10.勘测、设计深度是否满足工程要求，与实际相符； |
|  | 11.设计变更是否合理；12.设计变更是否及时； |
| 施工 单位 | 13.质量管理制度是否完善；14.质量管理责任人是否明确； |
|  | 15．项目经理是否符合合同要求；16.总工或技术负责人是否符合合同要求； |
|  | 17.主要设备是否符合合同要求，及时进场； |
|  | 18.工地试验室人员，设备是否符合合同要求，及时进场； |
|  | 19.标准试验、配合比设计是否经监理工程师批准； |
|  | 20.进场原材料是否自检合格21.材料场地及堆放是否规范； |
|  | 22.工程原始记录和自检数据是否齐全真实； |
|  | 23.一线操作人员工艺要点掌握是否规范； |
|  | 24.主要技术人员是否熟悉本合同工程重点、难点及相关知识； |
| 监理 单位 | 25.质量管理制度是否完善； 26.质量管理责任是否明确； |
|  | 27.机构设置是否符合合同要求；28.主要监理人员是否符合合同要求； |
|  | 29.试验、交通设备是否符合合同要求； |
|  | 30.标准试验、配合比设计验证是否审批； |
|  | 31．独立抽查频率是否符合规范要求； |
|  | 32.旁站是否到位；33.巡视是否到位；34.记录是否真实完整； |
|  | 35.质量监理指令是否闭合、落实到位； |

附件9表二

施工工艺检查内容及要求

| 单位工程 | 分部 工程 | 检查内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 土方路基 | 1.原地面处理是否规范 2.填筑材料是否满足要求 |
|  |  | 3.分层碾压厚度是否符合规定 |
|  |  | 4.含水量是否适宜 |
|  |  | 5.表面是否平整 |
|  |  | 6.路拱是否适宜 |
|  |  | 7.临时排水设施是否完善 |
|  | 石方路基 | 8.填料规格满足是否要求 |
|  |  | 9.填筑厚度满足是否要求 |
|  |  | 10.填筑是否密实 |
|  | 砌 体 | 11.砂浆配合比是否控制有效12.砌筑材料规格是否符合要求 |
|  |  | 13.砂浆是否饱满14.砌筑是否密实15.勾缝是否规范 |
|  |  | 16.排水设施是否符合设计要求 |
|  | 软基处理 | 17.施工工序、工艺是否符合相关要求 |
|  |  | 18.是否按要求进行沉降观测 |
| 路 面 工 程 | 沥青面层 | 19.拌合温度是否规范20.沥青用量是否符合要求21.级配和均匀性控制是否准确22.材料满足要求 |
|  |  | 否准确。22.材料是否满足要求。 |
|  |  | 23.摊铺时自然环境条件是否满足要求 |
|  |  | 24.摊铺和碾压温度是否符合要求25.碾压速度是否适宜 |
|  |  | 26.摊铺、碾压组合是否合理27.碾压是否密实28.表面是否平整 |
|  |  | 29.厚度控制是否严格 |
|  |  | 30.粘层油是否适量31.层间有无污染32.联接是否牢固 |
|  | 水泥混凝土面层 | 33.拌合设备精度是否符合要求34.配合比是否控制严格35.材料是否合格要求 |
|  |  | 36. 混凝土运输有无离析37.振捣是否密实 |
|  |  | 38.模板安装是否规范39.模板安装是否稳固 |
|  |  | 40.接缝设置是否符合设计41.传力杆设置是否符合设计42.拉杆设置是否符合设计 |
|  |  | 43.养护方法是否得当 |
|  | 基层 底基层 | 44.施工时自然环境条件是否满足规范要求 |
|  |  | 45.混合料拌合是否均匀46.含水量是否适宜47.材料是否满足要求 |
|  |  | 48.混合料摊铺有无离析49.碾压是否密实50.表面是否平整 |
|  |  | 51.施工组织是否合理，水泥稳定类终压时间是否在允许范围内 |
|  |  | 52.保湿养生是否规范53.养生期是否符合要求54.交通是否管制 |
| 桥 梁 工 程 | 钻孔桩 | 55.钻孔记录及成孔检测记录是否规范、真实可靠 |
|  |  | 56.钢筋笼定位措施是否可靠57.定位是否准确 |
|  |  | 58.水下砼灌注是否规范，记录是否真实准确，结果是否符合设计要求 |
|  |  | 59.是否进行完整性检测 |
|  |  | 60.桩头处理工艺是否得当 |
|  | 混凝土 工程 | 61.拌合配合比是否控制严格 |
|  |  | 62. 混凝土运输有无离析 |

附件9表二续

| 桥 梁 工 程 | 混凝土 工程 | 63.对支架、模板、钢筋和预埋件是否及时检查校正 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 64.混凝土浇筑的震捣方法、效果是否满足要求 |
|  |  | 65.养护是否规范 |
|  | 钢 筋 | 66.接头方式、所占比例是否符合要求 |
|  |  | 67.焊接是否规范、有无烧伤 |
|  |  | 68.加工及定位是否准确规范 |
|  |  | 69.有无防雨、防潮措施70.有无锈蚀 |
|  | 预应力 | 71.确保不绞丝、绞束，无滑丝、断丝72.张拉设备经过校核是否符合要求 |
|  |  | 73.张拉设备的张拉、持荷是否平稳、准确、规范 |
|  |  | 74.张拉记录是否及时、真实、准确、规范 |
|  |  | 75.孔道注浆质量是否合格。 |
| 隧 道 工 程 | 隧道开挖 | 76.制度是否完善77.通风、照明、防尘等措施是否得力 |
|  |  | 78.光爆效果是否良好 |
|  |  | 79.超欠挖控制是否严格 |
|  |  | 80.是否严格进行收敛观测 |
|  |  | 81.爆破后及时清理浮石，做好支撑 |
|  | 初期支护 | 82.锚杆设置及垫板安装是否符合设计 |
|  |  | 83.喷射混凝土配合比是否控制严格 |
|  |  | 84分层厚度时间间隔和喷射方式是否得当 |
|  |  | 85.喷射混凝土有无空洞，表面是否平整，厚度是否符合要求 |
|  |  | 86.钢拱架、钢格栅，定位是否准确87.背部喷填是否密实 |
|  | 土工布、排水板安装 | 88.防水层铺设有无破漏渗水 |
|  |  | 89.固定点密度是否合理满足要求 |
|  |  | 90.钉头是否平整无外露 |
|  |  | 91.防水板焊贴是否牢固 |
|  |  | 92.防水板有无破损修补是否及时 |
|  | 衬砌 混凝土 | 93.混凝土浇筑是否密实，背后有无空洞 |
|  |  | 94.止水带定位是否准确（其他同桥梁混凝土工程） |
| 交 通 安 全 设 施 | 标 志 | 95.反光膜粘贴是否牢固96.反光模黏贴是否平整 |
|  |  | 97.标志面板安装是否规范、有无损伤 |
|  |  | 98安装位置、角度是否准确 |
|  | 标 线 | 99.标线喷涂或安装前路面是否清洁 |
|  |  | 100.底漆刷涂是否均匀 |
|  |  | 101.反光玻璃珠是否附着牢固102.反光是否均匀 |
|  |  | 103.标线表面有无网状 |
|  |  | 104.标线表面有无断裂裂缝 |
|  | 防撞护栏 | 105.立柱打入长度是否符合设计要求 |
|  |  | 106.立柱顶部保护是否得当，有无变形、开裂 |
|  |  | 107.埋入式立柱砼基座尺寸是否符合要求 |

注：小桥涵工程参照桥梁工程，隧道路面工程参照路面工程。

附件9表三

工程实体质量检查项目

| 单位 工程 | 分部 工程 | 检查项目 | 单位 工程 | 分部 工程 | 检查项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 路 基 土 石 方 | ※压实度 | 桥 梁 工 程 | 下 部 结 构 | ※墩台混凝土强度 |
|  |  | ※路床弯沉 |  |  | 钢筋保护层厚度 |
|  |  | 灰剂量（灰土封层） |  |  | 墩台垂直度 |
|  |  | ※软土地基处治 |  |  | 结构尺寸 |
|  | 排水 工程 | 断面尺寸 |  |  | 钢筋间距 |
|  |  | ※铺砌厚度 |  |  | 高程及平面位置 |
|  | 小桥 涵洞 | ※混凝土（砂桨）强度 |  | 上 部 结 构 | ※混凝土强度 |
|  |  | 钢筋保护层厚度 |  |  | 钢筋保护层厚度 |
|  |  | 结构尺寸 |  |  | 结构尺寸 |
|  |  | 钢筋加工及安装 |  |  | 钢筋间距 |
|  |  | 高程及平面位置 |  |  | 桥梁伸缩缝 |
|  | 支挡 工程 | 混凝土（砂桨）强度 | 隧道 工程 | 衬砌 支护 | ※混凝土强度 |
|  |  | ※断面尺寸 |  |  | ※衬砌厚度 |
| 路 面 工 程 | 面 层 | ※沥青面层压实度 |  |  | 大面平整度 |
|  |  | 沥青含量 |  |  | 锚杆 |
|  |  | ※矿料级配 |  | 开挖 | 开挖断面轮廓 |
|  |  | ※沥青面层渗水系数 | 交通 安全 设施 | 标线 | ※厚度 |
|  |  | ※砼面层强度 |  | 标志 | 板厚及标志板尺寸 |
|  |  | ※厚度 |  |  | 净空立柱竖直度 |
|  |  | 平整度 |  |  | 混凝土强度 |
|  |  | 横坡 宽度 |  | 防护栏 | 横梁中心高度 |
|  | 基层 与底 基层 | ※压实度 |  |  | 护栏顺直度 |
|  |  | ※灰剂量 |  |  | 轴线横向偏位（混凝土护栏） |
|  |  | ※厚度 |  |  | 混凝土强度（混凝土护栏） |
|  |  | ※强度 |  |  | ※波形护栏钢材厚度及镀锌厚度 |
| 原 材 料 | ※路基填料CBR | 原 材 料 | ※石灰 |
|  | ※钢材 |  | ※碎石 |
|  | ※水泥 |  | ※砂 |
|  | ※沥青 |  | ※砌筑材料 |

注：外观质量检查宜按《公路工程质量检验评定标准》的外观鉴定内容执行。

附件9表四

项目监督检查情况汇总表

项目名称：                      检查时间：   年  月  日至    年  月  日

| 单位工程类别 | 分部 工程 | 检查项目 | 第 合同段 | 第 合同段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格点/实测点 | 合格率 | 合格点/实测点 | 合格率 | 合格点/实测点 | 合格率 |
| 路 基 工 程 | 路基 土石方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水 工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小桥 涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支挡 工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面工程 | 面 层 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基层 底基层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程 | 下部 结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上部 结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道 工程 | 衬砌 支护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开挖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通 安全 设施 | 标 线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标志 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原 材 料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 |  |  |  |

检查负责人：                                  被检查方负责人：